## Slide 1: Víz: az élet alapja Felszíni és felszín alatti vizeink tisztítása és megtisztítása
Dr. Galambos Ildikó - Dr. Kiss Zsolt – Bóna Áron
Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ
Pannon Egyetem, Nagykanizsai Kampusz

## Slide 2: Vízkészletünk
Teljes felszíni vízkészlet:
97% tenger és óceán – sós víz
2-3% édesvíz (nagy része jég
formájában)
A teljes vízkészlet 0,03 %-a ténylegesen
hasznosítható édesvíz

## Slide 3: Víz: az élet alapja
Nélkülözhetetlen elem
Édesvízbázisok kimerülése, sérülékenysége, antropogén hatásra egyre összetettebb szennyezők megjelenése
Víztisztítási eljárások fejlesztése: környezetvédelmi, gazdasági szempontok

## Slide 4: „A víz a legnagyobb ásványkincs”
Ivóvíz
Kommunális víz (szürkevíz?)
Ipari víz (ZLD)
Öntözés
Tengervíz sótalanítás:
  Bepárlás - 5-15 kWh/m3
  Fordított ozmózis - 2,5-3 kWh/m3
  Elméleti minimum - 1 kWh/m3

## Slide 5: Mikroműanyag, mikroszennyezők - a tiszta víz kincs!
Mikroszennyezők: bioaktív, stabil molekulák
  Hormonok (pl. fogamzásgátló)
  Peszticidek, herbicidek
  Gyógyszermaradványok
  Egyéb vegyi anyagok
Mikroműanyag <5mm nem mérgező (mint a DDT?), biofilm és egyéb hozzá kötődő szennyezők
Nanoműanyagok: <100nm, reaktív!

## Slide 6: Hagyományos ivóvízkezelési eljárások
Technológiai művelet | Célja | Megvalósítás módja
Levegőztetés | Gáznemű és illékony összetevők eltávolítása, részleges oxidáció | A víz és levegő intenzív érintkezése
Savmentesítés | Oldott szén-dioxid eltávolítása | Vegyszerek adagolása, szűrés
Derítés | Csapadékképzés, nagyméretű pelyhek, flokkulumok létrehozása | Derítőszerek
Ülepítés | Szilárd anyagok eltávolítása | Gravitáció
Szűrés | Szilárd-folyadék fázisszétválasztás | Szemcsés szűrő
Oxidáció | Oldott és kolloid anyagok kicsapatása | Oxidálószerek
Fertőtlenítés | Patogén baktériumok elpusztítása, vírusok inaktiválása | Fertőtlenítő szerek
Szorpció | Íz-, szag- és toxikus hatású szerves anyagok eltávolítása | Adszorpció aktív szénnel

## Slide 7: Membránszeparáció

## Slide 8: Membrán felépítés: üreges szál (cső) vagy lapmembrán

## Slide 9: Ipari szennyvizek és hatásaik
Kolloid tartalom
Összetett szénhidrogén szennyezők (klórozott, aromás vegyületek, emulziók)
Nehézfém tartalom
Toxikus szennyezők

## Slide 10: Kutatási területeink 1.
Gyógyszermaradványok, mikroszennyezők eltávolítás felszíni és felszín alatti vízekből (adszorpció, NF, RO, FO)
Polielektrolit multirétegű membránok alkalmazása

## Slide 11: Kutatási területeink 2.
Termálvizek kezelése, tisztítása
Csurgalékvizek, ipari szennyvizek tisztítása komplex módszerekkel
0,7 g/L BOPAC

## Slide 12: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!